В работе рассмотрены проблемы спектрального анализа волн в прибрежной морской зоне. Известно, что интегральные спектральные преобразования, такие, например, как преобразование Фурье - Стильтьеса,  не используют реальный вид решений уравнений. В результате имеют мести  трудности в использовании таких форм решений для описания трансформации волновых процессов с ясной физической интерпретацией.

В соответствии с результатами теоретических исследований, выполненных авторами данной работы, показано, что  спектр   стохастического процесса  может быть представлен в виде конечной суммы спектральных составляющих, являющихся спектрами стохастических движений осцилляторов. В результате при внешнем стохастическом воздействии на движения осциллятор стационарные результирующие колебания могут быть представлены в виде (см. [4.5]):

y(t) = ΣAj exp[i(ωj t + fj (t))]	(1)

где  j -  порядковый номер  волновой системы ( или колебательной системы), Aj  и ωj  - константы , fj (t)  - стохастическая функция времени....

Автокорреляционная функция такого стохастического процесса определятся выражением:

K(u) = E [y(t) y( t + u)] = Σ Bj exp[-gj u] Cos(ωj u),	(2)

где    K(0) =Σ Bj =1 ,  gj – константы, определяемые диссипативными процессами в жидкости.

Увеличение влияния диссипации в придонных слоях на волновой процесс, как результат уменьшения глубины, ведет к расширению спектра.

Для нахождения спектральных составляющих сумм разработан новый метод спектрального анализа, связанного с анализом автокорреляционной функции вне зоны существенной корреляции (см.: [1.3], [1.16],[4.4],[4.5] и т.д.). Результаты такого анализа использованы при анализе волновых и колебательных процессов [4.4],[4.5] и т.д.